「校區監視主機汰換案規格說明書」

規 格 內 容

本案說明： 一、案名：「校區監視主機汰換案」(簡稱本案) 二、本案目的： 本案校區監視主機全面汰換。 貳、校區監視主機汰換案需求規格： 一、高畫質數位錄影主機 硬體規格 主機需可整合至本校既有中控平台，並藉由中控軟體可達到遠端調閱及備份之功能，整合費用已包含於本案內廠商不得追加，亦不得更換既有未達汰換年限之主機。 採用晶片崁入式作業系統即時多工操作系統，非電腦架構的數位錄放影機，防止產生病毒侵入。 支援最高16路類比高畫質攝影機或最高24路IP數位攝影機，因應未來擴充性滿載時每支攝影機皆需支援8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H影像解析。 支援ONVIF全球IP設影機標準協定。 原廠 DDNS 服務(為確保資訊安全此項服務嚴禁以中國大陸地區伺服器為轉址地址)。 內建繁體中文字庫可於主機以注音輸入中文抬頭字元以便使用者定義，中文字元可顯示15字(含)以上，不得以IE貼圖方式產生。 6. 具硬碟鏡射功能可搭配外接硬碟櫃執行磁碟分組 7. 影像輸入：具 16 埠BNC或24路IP網路型攝影機。 8. 儲存系統：需可支援安裝2硬碟以上，亦可透過e-SATA支援硬碟陣列櫃。 具有10/100/1000Mbps Ethernet(RJ-45)網路介面。 硬碟：10TB。 禁止使用中國製或中國廠牌之影像處理及通訊晶片，提供之產品需為非中國製造， 並於交貨時檢附原廠證明、製造商工廠登記證、經濟部智慧財產局商標註冊證明。 *為確保產品品質及符合國際電磁相關標準廠商於開標時提供中華民國實驗室安規證明包含EMC或CE安規認證。 *依中華民國經濟部商品檢驗法，本系統主機需於開標時提供經濟部標準檢驗局BSMI認證檢測，廠商於得標後需提供該認證文件並檢附該文件及證號完整資料、檢驗照片，以供查驗；本系統主機需為民國111年1月(含)以後經經濟部標準檢驗局檢驗合格之最新機型，本項認證得標後本單位有權得依證號向經濟部標準檢驗局查驗。 *本器材應採用台灣合法工廠生產製造需具備工廠登記證明如為進口品牌時需提供進口報關證明，其工廠需具備環保證明RoSH相關認證並且具有品牌商標認證。 CMS圖控工作站主機 主機與中控軟體需與中控室整合，無須切換平台及畫面操作即可由中控人員以既有三座電視牆或桌上影幕達到觀看、遠端調閱及備份之功能。 標準19吋機架式。 中央處理器：i7（含以上）。 記憶體：16GB。 硬碟：1TB。 顯示卡：須搭載4個HDMI連接埠 作業系統：Win11專業版 本案裝設需求 1.本案汰換(綜合大樓4台、揚生館2台、第三大樓1台、禪悅書苑1台)共四處數位錄影主機，汰換數位錄影主機現地端所需之螢幕切換器與機櫃層架由廠商自行提供並安裝完成。 1.2 CMS圖控工作站主機需與本校舊有錄影主機整合相容。